## Slide 1
SKETCHUP EXTENSION · 실무 가이드
모듈러 중량 Exporter
사용법
Tag로 부재 선택 → ★ 빠른 부재 지정 → 오류가 나면 수동/고급 지정으로 처리
자재 목록에서 부재를 지정하는 실무자를 위한 안내서

## Slide 2
핵심 흐름
Tag로 선택 → ★ 지정 → (오류 시) 수동/고급 지정
Tag로
부재 그룹 선택
★ 빠른 부재 지정
실행
성공했나?
끝
(자동 완료)
유형 판별 + 기준면·기준축까지
자동으로 다 채워짐
성공
실패
⑩ 중량 데이터
검증 실행
오류 메시지
확인
수동/고급 지정에서
해당 항목만 처리
다음 슬라이드: 오류 종류별 대응표
02

## Slide 3
오류 대응표
검증에서 오류가 나면, 이 표에서 바로 찾으세요
오류 / 상황 | 원인 | 처리할 기능
“형상만으로 판별 못했습니다” | 애매한 형상 (정육면체 근처, 제품류) | ③ 부재로 지정
유형은 정해졌는데 “기준면/기준축 없음” | ③은 유형만 바꾸고 좌표는 안 채움 | ④-A 또는 ④-B
자동으로 잡힌 기준면이 틀림 (구멍 있는 판 등) | ★가 “전체 면”을 기준면으로 사용 | ⑤ 기준면 지정
자동 생성된 기준축이 틀림 (대각선 부재 등) | ★가 경계상자 긴 방향으로 추정 | ⑥ 기준축 지정
COUNT 부재의 무게중심이 중요함 | 기본은 경계상자 중심으로 추정 | ⑦ 무게중심 보정점 지정
03

## Slide 4
②
수동 / 고급 지정
컨테이너로 지정
뭐 하는 거냐면
부재 그룹들을 공종별로 한 번 더 묶는 “중간 그룹”에 붙이는 표시입니다.
언제 쓰나
사실 안 써도 됩니다. 부재가 너무 많아서 “이 구역은 다 STRUCTURE야”처럼 한 번에 묶어 관리하고 싶을 때만 씁니다.
실행하면
선택한 그룹에 공종을 하나 물어보고, 그 안의 부재들은 개별 지정 안 해도 그 공종을 자동으로 물려받습니다 (상속).
04

## Slide 5
③
수동 / 고급 지정
부재로 지정
뭐 하는 거냐면
계산유형(AREA/VOLUME/LENGTH/COUNT)을 사람이 직접 고르는 것입니다. ★의 수동 버전입니다.
언제 쓰나
COUNT는 항상 이걸로 지정합니다 (형상만 봐선 절대 알아낼 수 없음). ★가 잘못 판별했을 때도 사용합니다 — 예: 닫힌 솔리드라 VOLUME으로 잡았지만 실제로는 LENGTH여야 하는 강관.
실행하면
공종 선택 → 계산유형 선택 → 끝. 좌표는 안 채워집니다 (그래서 보통 ④-B가 뒤따라야 합니다).
05

## Slide 6
④
수동 / 고급 지정
제외 그룹으로 지정 (IGNORE)
뭐 하는 거냐면
“이건 계산 대상 자체가 아니다”라고 완전히 빼버리는 명령입니다.
언제 쓰나
참고용으로 남겨둔 예전 모델, 치수 보조선, 실제로 짓지 않을 형상 등에 사용합니다.
실행하면
제외 사유를 입력받고 끝. 유일하게 모듈 그룹 자체에도 쓸 수 있는 명령입니다 (모듈 전체를 통째로 뺄 때).
06

## Slide 7
④-A
수동 / 고급 지정
기준면·기준축 자동 채우기 (선택한 것만)
뭐 하는 거냐면
지정된 계산유형은 그대로 두고, 좌표(기준면/기준축)만 현재 형상 기준으로 다시 채웁니다.
언제 쓰나
③으로 유형을 바꾼 바로 다음, 또는 형상 수정 후 기준면/축을 최신 상태로 갱신하고 싶을 때 사용합니다.
실행하면
선택한 부재만 대상으로, AREA는 모든 면을, LENGTH는 경계상자 긴 방향을 자동으로 설정합니다.
07

## Slide 8
④-B
수동 / 고급 지정
기준면·기준축 전체 새로고침 (모델 전체)
뭐 하는 거냐면
④-A와 같은 일을 하지만, 선택할 필요 없이 모델 전체를 뒤집니다.
언제 쓰나
③을 여러 부재 · 여러 Tag에 걸쳐 했을 때 사용합니다. 뭘 놓쳤는지 걱정 없이 한 번에 정리하고 싶을 때 — 가장 안전하고 편한 방법입니다.
실행하면
확인 창 → 예 → 모델 전체에서 AREA/LENGTH로 지정된 부재를 다 찾아 일괄 새로고침합니다.
08

## Slide 9
⑤
수동 / 고급 지정
기준면 지정
뭐 하는 거냐면
AREA 부재의 “무게 계산에 쓸 면”을 사람이 직접 클릭으로 고릅니다.
언제 쓰나
★/④-B가 자동으로 고른 “전체 면”이 틀렸을 때 사용합니다 — 창문 구멍이 있는 벽판, 양면 중 한쪽 면만 기준으로 써야 할 때 등.
실행하면
부재 그룹을 더블클릭해 편집모드로 들어간 뒤, 원하는 면(들)을 클릭 선택하고 ⑤를 실행합니다.
09

## Slide 10
⑥
수동 / 고급 지정
기준축 지정
뭐 하는 거냐면
LENGTH 부재의 “길이를 잴 시작점·끝점”을 사람이 직접 클릭으로 지정합니다.
언제 쓰나
★/④-B가 추정한 “경계상자 긴 방향”이 실제 부재 방향과 다를 때 사용합니다 — 대각선 가새(브레이싱)가 대표적인 경우입니다.
실행하면
부재 그룹을 더블클릭해 편집모드로 들어간 뒤, ⑥ 실행 → 시작점 클릭 → 끝점 클릭 순으로 지정합니다.
10

## Slide 11
⑦
수동 / 고급 지정
무게중심 보정점 지정
뭐 하는 거냐면
COUNT(개당 제품) 부재의 실제 무게중심 위치를 지정합니다.
언제 쓰나
제조사 카탈로그에 CG(무게중심) 위치가 나와있을 때 사용합니다. 안 하면 경계상자 중심을 “추정치”로 사용합니다 — 계산 자체는 됩니다.
실행하면
편집모드로 들어가서 ⑦ 실행 → 점 클릭 → 근거(출처)를 입력합니다.
11

## Slide 12
⑧
수동 / 고급 지정
부재 제외/포함 전환
뭐 하는 거냐면
이미 PART로 지정된 부재를 계산에 넣었다 뺐다 토글합니다 (④ IGNORE와 달리 role은 안 바뀌고 포함 여부만 바뀝니다).
언제 쓰나
“이 부재 하나만 이번 산출에서 잠깐 빼고 다시 계산해보고 싶다” 같은 임시 검토 상황에 사용합니다.
실행하면
제외 상태면 사유를 입력받고 제외, 이미 제외 상태면 다시 포함으로 복원합니다.
12

## Slide 13
⑫
수동 / 고급 지정
모델 ID 새로 발급
뭐 하는 거냐면
이 SketchUp 파일의 고유 식별번호를 새로 만듭니다.
언제 쓰나
정말 거의 안 씁니다. “Save As로 파일을 복제해서 완전히 다른 프로젝트로 웹앱에 새로 연결하고 싶다” 같은 특수한 경우에만 사용합니다.
실행하면
메뉴 실행 한 번으로 즉시 새 ID가 발급됩니다. (기존 웹 프로젝트와의 연결은 끊어집니다.)
13

## Slide 14
핵심 정리
★로 대부분 해결됩니다
1
Tag로 선택
Tags 패널 → Select Entities
2
★ 실행
형상 보고 자동으로 유형 + 좌표까지 처리
3
안 되면 검증
⑩ 실행 → 오류 메시지 확인
4
표에서 찾아 처리
대응표 보고 수동/고급 지정 항목 적용
자세한 오류별 대응은 사용설명서.md 문서를 함께 참고하세요.